## Slide 8: Designing Synchronous Counters
Example: A 3-bit Gray code counter (using JK flip-flops).
100
000
001
101
111
110
011
010

## Slide 9: Designing Synchronous Counters
3-bit Gray code counter: flip-flop inputs.
0
1
00 01 11 10
Q2
Q1Q0
X
X
X
X
1
JQ2 = Q1.Q0'
0
1
00 01 11 10
Q2
Q1Q0
X
X
X
X
1
KQ2 = Q1'.Q0'
0
1
00 01 11 10
Q2
Q1Q0
X
X
X
X
1
JQ1 = Q2'.Q0
0
1
00 01 11 10
Q2
Q1Q0
X
X
X
X
1
KQ1 = Q2.Q0
0
1
00 01 11 10
Q2
Q1Q0
X
X
X
X
1
JQ0 = Q2.Q1 + Q2'.Q1'
= (Q2  Q1)'
1
0
1
00 01 11 10
Q2
Q1Q0
X
X
X
X
1
1
KQ0 = Q2.Q1' + Q2'.Q1
= Q2  Q1

## Slide 10: Designing Synchronous Counters
3-bit Gray code counter: logic diagram.
JQ2 = Q1.Q0' JQ1 = Q2'.Q0 JQ0 = (Q2  Q1)'
KQ2 = Q1'.Q0' KQ1 = Q2.Q0 KQ0 = Q2  Q1
Q1
Q0
CLK
Q2
J
C
Q
Q'
K
J
C
Q
Q'
K
J
C
Q
Q'
K
Q2'
Q0'
Q1'